## Slide 1
Juillet 2011
TangoParser
Ou
Device de calcul
Notes: <number>
<number>

## Slide 2: But du device TangoParser
Juillet 2011
Fournir de nouveaux attributs TANGO qui soient le résultat de calculs à partir d’attributs déjà existants
Exemple :
  Je calcule la position du faisceau au Point Z en fonction des mesures effectuées sur les xbpm 1 et xbpm2 (mesures déjà disponibles dans TANGO)
Xbpm1
Xbpm2
Z
faisceau
Notes: <number>
<number>

## Slide 3: Comment ça marche ..
Juillet 2011
Les attributs à lire dans le système Tango sont décrits par la propriété AttributeNames
  Exemple :
    p1,TDL-D13-1/DG/XBPM.1/verticalPosition1
    p2,TDL-D13-1/DG/XBPM.1/verticalPosition2
    p3,TDL-D13-1/DG/XBPM.2/verticalPosition1
    p4,TDL-D13-1/DG/XBPM.2/verticalPosition2
  Explication :
    La « variable » p1 va maintenant contenir le résultat de la lecture de l’attribut TDL-D13-1/DG/XBPM.1/verticalPosition1
Notes: <number>
<number>

## Slide 4: Attributs WRITE
Juillet 2011
Les nouveaux attributs dynamiques en écriture sont dans la propriété InputNames
  Exemple :
    DevDouble p5, p1=p5*3
    DevDouble p5, p2=p5/2
  Explication :
    Créer un nouveau attribut p5,
    A chaque fois qu’un client écrit dans l’attribut p5, le Parser écrit dans les attributs p1 et p2 les nouvelles valeurs calculées en fonction de p5 et selon les expressions définies dans InputNames.
Notes: <number>
<number>

## Slide 5: Attributs READ
Juillet 2011
Les nouveaux attributs en lecture sont décrits par la propriété OutputNames
  Exemple :
    DevDouble positionZ1,(p1+p3)/2
    DevDouble positionZ2,(p2+p4)/2
    DevDouble angleZ1,(p3-p1)/3.030
    DevDouble angleZ2,(p4-p2)/3.030
  Explication :
    4 nouveaux attributs de type DevDouble sont maintenant disponibles dans TANGO
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: Attributs READ WRITE
Juillet 2011
Les nouveaux attributs en écriture et en lecture sont décrits par la propriété IONames
  Exemple :
  DevDouble IO;p1+p2;p1=IO+1;p2=IO+2
  « ; » est le séparateur
  Explication :
    Un nouvel attribut est disponible. Sa partie read contiendra le résultat de « p1+p2 » et lorsque l’on écrira dessus, le Parser écrira sur les attributs p1 et p2.
  On ne peut définir qu’une seul expression (la première) pour la lecture. Et autant que souhaitées pour l’écriture.
Partie
Read
Partie
Write
Notes: <number>
<number>

## Slide 7: Attributs READ WRITE
Mars 2022
On peut créer de nouvelles variables (non définies dans AttributeNames) dans InputNames ou IONames:
  Exemple en créant les variables « aux1 » et « coef »:
    nbbin;aux1;aux1=nbbin
    detcRW;10*(coef^(100/aux1));coef=detcRW
  Explication :
    2 attributs en Read/Write
    Chaque écriture sur detcRW ou nbbin, modifie la partie read de detcRW.
  On peut réutiliser les variables créées dans OuputNames.
Notes: <number>
<number>

## Slide 8: Attributs READ WRITE
Mars 2022
On peut automatiser l’écriture des attributs définis dans IONames par la propriété AutoInputProperties :
  Chaque ligne paramètre un attribut en précisant :
    Son nom,
    Son activation au démarrage du TangoParser
    Sa fréquence d’actualisation,
    La précision, elle est optionnelle et ignorée dans le cas des types non numériques (booléen, chaines de caractères). Dans le cas des vecteurs, elle s’applique à chaque élément.
  Pour chaque attribut IOName présent dans la liste des valeurs de AutoInputProperties, un attribut booléen en Read/Write est créé pour permettre son activation ou désactivation. Il n’est visible qu’en mode expert.
Notes: <number>
<number>

## Slide 9: Attributs READ WRITE
Mars 2022
  Exemple :
    valIO;false;0.5;0.01
    valIO2;true;1
  Explications
    La valeur présente dans la partie « output » de valIO, sera vérifiée toutes les 0,5 secondes et, si elle change de plus de 0,01 en valeur absolue, elle est écrite dans la partie « input ». Dès le démarrage du TangoParser, le processus de recopie est activé et une première recopie à lieu. Attention, ce mécanisme est dangereux.
    Pour valIO2, la recopie devra être activée via l’attribut booléen « valIO2AutoInputActivation ». Il sera vérifié toutes les secondes et recopié en cas de changement strict.
Notes: <number>
<number>

## Slide 10: Attributs spectrum
Juillet 2011
Un nouvel attribut A5 est crée et est le résultat de la multiplication de B2 par un scalaire
  B2 est un attribut spectrum READ-ONLY relu sur un Device Tango
Un nouvel attribut A6 est la somme de 2 attributs spectrum

## Slide 11: Configuration
Mars 2022
Formats: SCALAR, SPECTRUM.
  Optionnel. Valeur par défaut: SCALAR.
Types: DevBoolean, DevShort, DevLong, DevFloat, DevDouble, DevUShort, DevULong, DevString, State, DevUChar, DevLong64, DevULong64
  Optionnel. Valeur par défaut: DevDouble

## Slide 12: State
Juillet 2011
Le parser indique maintenant le State de chacun des Devices utilisés pour les calculs
L’état du parser prend le state avec la priorité la plus élevée. (Voir propriété : PriorityList)

## Slide 13: Diagnostics
Mars 2022
Dans l’attribut « log », donne la liste des erreurs.
  La 3eme colonne décrit l’erreur.

## Slide 14: Propriétés
Juillet 2011
Autres propriétés :
  ScanMode:
    TRUE : lecture des attributs et de l’état de façon synchrone
    FALSE : lecture de façon asynchrone
  PeriodRefresh
    Délai de rafraîchissement des attributs et état en mode asynchrone en ms.
  DiagnosticFunctions
    TRUE : le parser ajoute le calcul des fonctions MIN, MAX, MEAN, STD sur les AttributesNames
  MovingState
    indique au ScanServer l’état auquel il doit s’attendre lorsque le device est en « moving »
  PriorityList
    Liste des états selon leur priorité. Cela permet de composer les états des différents devices appelés et de remonter le plus important.
  AutoInputProperties
    Définit les propriétés d’écriture automatique des attributs IONames

## Slide 15: Diagnostics
Juillet 2011
Affichage de l’expression de l’attribut dans le champ description

## Slide 16: Diagnostic: Commande EvaluateExpression
La commande EvaluateExpression retourne l’évaluation de l’expression passée en argument d’entrée.
Janvier 2009

## Slide 17: Les fonctions mathématiques disponibles: Scalaires : Opérateurs
Juillet 2011

## Slide 18: Fonctions disponibles
mul sinh boolextract add asin stringlen mod cos left floor cosh binom log mean toHex sin sum tanh atan2 max sub arg asinh vcos ceil polar pow fromDec abs atan im ln rand acosh vlog str if substring fft vsin sqrt re cmod toBase tan std conj right atanh round fromHex div acos toDec min complex exp fromBase
Cf transparents suivants pour la documentation.
Constantes disponibles:
  i: (0.0, 1.0)
  e: 2.718281828459045
  pi: 3.141592653589793
Janvier 2009

## Slide 19: Les fonctions mathématiques disponibles: Scalaires: Fonctions
Juillet 2011

## Slide 20: Les fonctions mathématiques disponibles: Scalaires: Fonctions
Juillet 2011

## Slide 21: Les fonctions mathématiques disponibles: Scalaires: Fonctions
Juillet 2011

## Slide 22: Les fonctions mathématiques disponibles: Spectrum: Fonctions
Juillet 2011

## Slide 23: Calcul de fft
Juillet 2011
Un nouvel attribut A7 est crée et est le résultat de la Transformée de Fourier de l’attribut spectrum B2

## Slide 24: Autres fonctions et exemples
Juillet 2011
AttributeNames:
  B2,tango/tangotest/sa_2/double_spectrum_ro
OutputNames:
  SPECTRUM DevDouble A1,vlog(B2)
    Chaque point du spectrum A1 contient le log du point de même indice du spectrum B2
  SPECTRUM DevDouble A2,vcos(B2)
    Chaque point du spectrum A2 contient le cos du point de même indice du spectrum B2
  SPECTRUM DevDouble A3,vsin(B2)
    Chaque point du spectrum A3 contient le sin du point de même indice du spectrum B2
  SPECTRUM DevDouble A4,add(B2,5)
    Chaque point du spectrum A4 contient la somme du scalaire de valeur 5 et du point de même indice du spectrum B2
  SPECTRUM DevDouble A5,sub(B2,3)
    Chaque point du spectrum A5 contient la différence du point de même indice du spectrum B2 et du scalaire de valeur 3

## Slide 25: Quelques exemples
Juillet 2011
Introduire un nouveau sensor pour les Scans tel que :
  le rapport I/I0
  Le rapport log (I/I0)
  etc ..
Définir de nouvelles conditions d’alarme sur le système de contrôle
Notes: <number>
<number>

## Slide 26: références
Juillet 2011
Scalaires :
  http://www.singularsys.com/jep/doc/html/index.html
Spectrum
  http://www.singsurf.org/djep/html/djep/VectorJep.html